English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 149/12

pris en vertu de la

loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 30 mai 2012
déposé le 12 juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 juin 2012
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 30 juin 2012

modifiant le Règl. 833 des R.R.O. de 1990

(Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques)

1.  La définition de «tableau de l’ACGIH» à l’article 1 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tableau de l’ACGIH» Tableau intitulé «Adopted Values» figurant aux pages 10 à 61 de la publication de l’ACGIH intitulée 2011 Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices et portant le numéro international normalisé du livre 978-1-607260-28-8. («ACGIH Table»)

2.  Le tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Table / Tableau 1
Ontario Table of Occupational Exposure limits / 
TABLEAU DE L’ONTARIO : LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE

| Agent / Agent [CAS No. / numéro CAS] | Time-Weighted Average Limit (TWA), Short-Term Exposure Limit (STEL), Ceiling Limit (C) and Notations / Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT), limite d’exposition à court terme (LECT), valeur plafond (C) et notations |
| --- | --- |
|  | TWA / LMPT | STEL / C | Notations / |
|  |  | LECT / C | Notations |
| *Acrylonitrile / Acrylonitrile [107-13-1] | 2 ppm | C 10 ppm | Skin / Peau |
| Aliphatic hydrocarbon gases / Hydrocarbures aliphatiques gazeux |  |  |  |
| Alkane [C1-C4], except Butane, All isomers / Alcane [C1-C4], sauf le butane, tous les isomères | 1,000 ppm |  |  |
| Butane, All isomers / Butane, tous les isomères [106-97-8]; [75-28-5] | 800 ppm |  |  |
| *Arsenic, elemental arsenic and inorganic compounds [7440-38-2], and organic compounds (only where both inorganic and organic compounds are present), as As. / Arsenic, arsenic élémentaire et composés inorganiques [7440-38-2], et composés organiques (seulement lorsque les composés inorganiques et organiques sont tous les deux présents), en As | 0.01 mg/m3 | 0.05 mg/m3 |  |
| *Asbestos – All forms / Amiante – Toutes les formes [1332-21-4] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Actinolite / Actinolite [77536-66-4] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Amosite / Amosite [12172-73-5] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Anthophyllite / Anthophyllite [77536-67-5] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Chrysotile / Chrysotile [132207-32-0] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Crocidolite / Crocidolite [12001-28-4] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Tremolite / Trémolite [77536-68-6] | 0.1 f/cc (F) |  |  |
| Benzaldehyde / Benzaldéhyde [100-52-7] |  | 4 ppm |  |
|  |  | 17 mg/m3 |  |
| *Benzene / Benzène [71-43-2] | 0.5 ppm | 2.5 ppm | Skin / Peau |
| Beryllium and compounds, as Be / Béryllium et composés, en Be [7440-41-7] | 0.002 mg/m3 | 0.01 mg/m3 |  |
| Calcium chloride / Chlorure de calcium [10043-52-4] | 5 mg/m3 |  |  |
| Carbon tetrachloride / Carbone, tétrachlorure de [56-23-5] | 2 ppm | 3 ppm | Skin / Peau |
| Charcoal, except activated / Charbon de bois, sauf charbon actif [16291-96-6] | 10 mg/m3 |  |  |
| Chlorinated diphenyl oxides / Oxyde de diphényle chloré [55720-99-5] | 0.5 mg/m3 | 2 mg/m3 |  |
| o-Chlorobenzaldehyde / Chloro-2 benzaldéhyde [89-98-5] |  | 4 ppm |  |
|  |  | 23 mg/m3 |  |
| Chlorodiphenyl (42% chlorine) / Biphényles polychlorés (42 % chlore) [53469-21-9] | See listing for Polychlorinated Biphenyls (PCBs) / Voir l’inscription «Biphényles polychlorés (BPC)» |  |
| Chlorodiphenyl (54% chlorine) / Biphényles polychlorés (54 % chlore) [11097-69-1] |  |  |
| N-Cocomorpholine / N-Cocomorpholine [1541-81-7] | 5 ppm |  | Skin / Peau |
|  | 52 mg/m3 |  |  |
| *Coke Oven Emissions1 / Fumées de four à coke1 | 0.15 mg/m3 |  |  |
| Coumarone-Indene Resins (total dust) / Résines de coumarone et d’indène (poussières totales) [63393-89-5] | 5 mg/m3 |  |  |
| Cymene (sum of o-, m- and p-isomers) / Cymène (somme des isomères o, m et p) [25155-15-1] | 50 ppm 274 mg/m3 |  | Skin / Peau |
| Diatomaceous earth (uncalcined) / Silice amorphe, terre diatomée | 10 mg/m3 (I) (E) |  |  |
| (non calcinée) [61790-53-2] | 3 mg/m3 (R) (E) |  |  |
| 1,3-Dichloro-2-Propanol / Dichloro-1,3 propanol-2 [96-23-1] |  | 1 ppm | Skin / Peau |
|  |  | 5 mg/m3 |  |
| Diethylene glycol monoethyl ether / Éther monoéthylique du | 30 ppm |  |  |
| diéthylène glycol [111- 90-0] | 165 mg/m3 |  |  |
| Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) / Phtalate de dioctyle secondaire (DEHP) [117-81-7] | 3 mg/m3 | 5 mg/m3 |  |
| Diisodecyl phthalate / Phtalate de diisodécyle [26761-40-0] | 5 mg/m3 |  |  |
| 3-(Dimethylamino) propylamine / gamma- | 0.5 ppm |  | Skin / Peau |
| Diméthylaminopropylamine [109-55-7] | 2 mg/m3 |  |  |
| N, N-Dimethyl-cyclohexylamine / N,N-Diméthyl-N-cyclohexylamine [98-94-2] |  | 5 ppm 26 mg/m3 |  |
| N, N-Dimethyl-ethanolamine / Diméthyléthanolamine [108-01-0] | 3 ppm | 6 ppm |  |
|  | 11 mg/m3 | 22 mg/m3 |  |
| Dimethyl terephthalate / Téréphtalate de diméthyle [120-61-6] | 5 mg/m3 |  |  |
| Dimethyl 2,3,5,6-tetracholoroterephthalate / Chlorthal-diméthyl [1861-32-1] | 5 mg/m3 |  |  |
| Dipropylene glycol monomethyl ether acetate / Méthoxy-2 | 100 ppm | 150 ppm |  |
| méthyléthoxyacétate de propyle [88917-22-0] | 776 mg/m3 | 1,164 mg/m3 |  |
| Diquat / Diquat [2764-72-9; 85-00-7; 6385-62-2] | 0.5 mg/m3 |  | Skin / Peau |
|  | 0.1 mg/m3 (R) |  |  |
| Enflurane / Enflurane [13838-16-9] | 2 ppm |  |  |
|  | 16 mg/m3 |  |  |
| Ethyl-3-ethoxy propionate / Éthoxy-3 propionate d’éthyle | 50 ppm |  |  |
| [763-69-9] | 300 mg/m3 |  |  |
| Ethylene dibromide / Dibromo-1,2 éthane [106-93-4] | (L) |  | Skin / Peau |
| Ethylene glycol dimethyl ether / Éther diméthylique de l’éthylène | 5 ppm |  | Skin / Peau |
| glycol [110-71-4] | 18 mg/m3 |  |  |
| Ethylene glycol mono-n-propyl ether / Éther monopropylique de l’éthylène glycol [2807-30-9] | 25 ppm 110 mg/m3 |  | Skin / Peau |
| Ethylene glycol mononitrate / Mononitrate d’éthylène glycol | 0.05 ppm |  | Skin / Peau |
| [16051-48-2] | 0.22 mg/m3 |  |  |
| *Ethylene oxide / Oxyde d’éthylène [75-21-8] | 1 ppm | 10 ppm |  |
|  | 1.8 mg/m3 | 18 mg/m3 |  |
| Ethyl methacrylate / Méthacrylate d’éthyle [97-63-2] | 100 ppm |  |  |
|  | 470 mg/m3 |  |  |
| Flour dust / Poussières de farine | See listing for Wheat Flour Dust (total dust) / Voir l’inscription «Poussières de farine de blé (poussières totales)» |  |
| Forane / Forane [26675-46-7] | 2 ppm |  |  |
|  | 15 mg/m3 |  |  |
| Formaldehyde / Formaldéhyde [50-00-0] |  | STEL / LECT 1 ppm |  |
|  |  | C 1.5 ppm |  |
| Halothane / Halothane [151-67-7] | 2 ppm |  |  |
|  | 16 mg/m3 |  |  |
| Heptyl acetate / Acétate d’heptyle [112-06-1] | 50 ppm |  |  |
|  | 320 mg/m3 |  |  |
| Hexamethylenetetramine (HMT) / Hexaméthylène tétramine (HMT) [100-97-0] |  | 0.35 ppm 2 mg/m3 |  |
| Hexamethyl phosphoramide / Hexaméthylphosphoramide [680-31-9] | (L) |  | Skin / Peau |
| Hexyl acetate (isomeric mixture) / Acétate d’hexanol (mélange | 50 ppm |  |  |
| isomérique) [88230-35-7] | 294 mg/m3 |  |  |
| Hydrogen sulfide / Sulfure d’hydrogène [7783-06-4] | 10 ppm | 15 ppm |  |
| Hydrogenated terphenyls2 / Terphényles hydrogénés2 [61788-32-7] | 0.5 ppm |  |  |
| *Isocyanates, organic compounds / Isocyanates, composés organiques |  |  |  |
| Toluene diisocyanate (TDI) / Diisocyanate de toluène (TDI) [584-84-9] [91-08-7] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) / Diisocyanate-4,4’ de diphénylméthane (MDI) [101-68-8] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Hexamethylene diisocyanate (HDI) / Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) [822-06-0] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Isophorone diisocyanate (IPDI) / Diisocyanate d’isophorone (IPDI) [4098-71-9] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Methylene bis (4-cyclohexylisocyanate) / Diisocyanate-4,4’ de dicyclohexylméthane [5124-30-1] | 0.005 ppm | C 0.02 ppm |  |
| Methyl Isocyanate / Isocyanate de méthyle [624-83-9] | 0.02 ppm |  | Skin / Peau |
| Isopropylaminoethanols / Isopropylaminoéthanols |  | 400 ppm |  |
| [109-56-8] [121-93-7] |  | 1,900 mg/m3 |  |
| Isosorbide dinitrate / Dinitrate d’isosorbide [87-33-2] | 0.2 mg/m3 |  | Skin / Peau |
| *Lead [7439-92-1], elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb / Plomb [7439-92-1], plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb |  |  |  |
| Elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb except tetraethyl lead / Plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb, sauf le plomb tétraéthyle [78-00-2] | 0.05 mg/m3 |  | Skin (organic compounds) / Peau (composés organiques) |
| Tetraethyl lead, as Pb / Plomb tétraéthyle, en Pb [78-00-2] | 0.10 mg/m3 | 0.30 mg/m3 |  |
| *Lead chromate / Chromate de plomb [7758-97-6] |  |  |  |
| as Pb (see listing for lead) / en Pb (voir l’inscription «plomb») [7439-92-1] | 0.05 mg/m3 |  |  |
| as Cr / en Cr | 0.012 mg/m3 |  |  |
| Lincomycin / Lincomycine [154-21-2] | 0.1 mg/m3 |  |  |
| Lithium hydroxide / Hydroxyde de lithium |  |  |  |
| Anhydrous / anhydre [1310-65-2] |  | 1 mg/m3 |  |
| Monohydrate / monohydraté [1310-66-3] |  | 1 mg/m3 |  |
| Magnesite (total dust) / Magnésite (poussières totales) [546-93-0] | 10 mg/m3 (E) |  |  |
| *Mercury [7439-97-6], elemental mercury, inorganic and organic compounds of mercury, as Hg / Mercure [7439-97-6], mercure élémentaire, composés inorganiques et organiques du mercure, en Hg |  |  |  |
| All forms of except alkyl, as Hg / Toutes les formes de mercure, sauf les composés alkylés, en Hg | 0.025 mg/m3 |  | Skin / Peau |
| Alkyl compounds of, as Hg / Composés alkylés du mercure, en Hg | 0.01 mg/m3 | 0.03 mg/m3 | Skin / Peau |
| Methoxyflurane / Méthoxyflurane [76-38-0] | 2 ppm |  |  |
|  | 13 mg/m3 |  |  |
| Methyl n-amyl ketone / Méthyl n-amyl cétone [110-43-0] | 25 ppm |  |  |
|  | 115 mg/m3 |  |  |
| Methyl tert-butyl ether (MTBE) / Éther de méthyle et de butyle tertiaire (MTBE) [1634-04-4] | 40 ppm |  |  |
| Methyl n-butyl ketone / Méthyl n-butyl cétone [591-78-6] | 1 ppm |  | Skin / Peau |
|  | 4 mg/m3 |  |  |
| 4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline) (MBOCA; MOCA®) / | 0.0005 ppm |  | Skin / Peau |
| Dichloro-3,3'diamino-4,4'diphénylméthane (MBOCA; MOCA®) | 0.005 mg/m3 |  |  |
| [101-14-4] |  |  |  |
| 4,4'-Methylene dianiline / Diamino-4,4' diphénylméthane [101-77-9] | 0.04 mg/m3 |  | Skin / Peau |
| N-Methyl-2-pyrrolidone / N-Méthyl 2-pyrrolidone [872-50-4] | 400 mg/m3 |  |  |
| Mineral Spirits / Essences minérales | 525 mg/m3 |  |  |
| Nepheline syenite (total dust) / Syénite néphélinique (poussières totales) [37244-96-5] | 10 mg/m3 |  |  |
| Nickel / Nickel |  |  |  |
| Elemental/metal / Nickel élémentaire/métal [7440-02-0] | 1 mg/m3 (I) |  |  |
| Insoluble compounds, as Ni / Composés insolubles, en Ni [7440-02-0] | 0.2 mg/m3 (I) |  |  |
| Soluble compounds, as Ni / Composés solubles, en Ni [7440-02-0] | 0.1 mg/m3 (I) |  |  |
| Nickel subsulfide, as Ni / Sous-sulfure de nickel, en Ni [12035-72-2] | 0.1 mg/m3 (I) |  |  |
| N-Nitrosamines, including n-Nitrosodimethylamine / Nitrosoamines, notamment N-nitrosodiméthylamine [62-75-9] | (L) |  | Skin / Peau |
| Nitrous oxide / Azote, protoxyde d’ [10024-97-2] | 25 ppm |  |  |
|  | 45 mg/m3 |  |  |
| Ozone / Ozone [10028-15-6] | 0.1 ppm | 0.3 ppm |  |
|  | 0.2 mg/m3 | 0.6 mg/m3 |  |
| Paraquat / Paraquat [4685-14-7] | 0.1 mg/m3 |  |  |
| Particles (Insoluble or Poorly Soluble) Not Otherwise | 10 mg/m3 (I) |  |  |
| Specified (PNOS) / Particules (insolubles ou peu solubles) non précisées par ailleurs | 3 mg/m3(R) |  |  |
| Penicillin (total dust) / Pénicilline (poussières totales) [1406-05-9] | 0.1 mg/m3 |  |  |
| Pentaerythritol tetrabenzoate / Tétrabenzoate de pentaérythritol [4196-86-5] |  | 2 mg/m3 |  |
| Perlite / Perlite | 10 mg/m3(E) |  |  |
| Petroleum coke (total dust) / Coke de pétrole (poussières totales) [64741-79-3] | 3.5 mg/m3 (a) |  |  |
| 2-Phenoxyethanol / Phénoxyéthanol [122-99-6] | 25 ppm |  | Skin / Peau |
|  | 141 mg/m3 |  |  |
| Platinum / Platine [7440-06-4] |  |  |  |
| Metal / Métal | 1 mg/m3 |  |  |
| Water-soluble compounds of, including chloroplatinates (as Pt) / Composés hydrosolubles de, y compris chloroplatinate (en Pt) | 0.002 mg/m3 |  |  |
| Polychlorinated biphenyls (PCBs)2 / Biphényles polychlorés (BPC)2 | 0.05 mg/m3 |  |  |
| Poultry dust (total dust) / Poussières de volaille (poussières totales) | 5 mg/m3 |  |  |
| Precipitated silica (total dust) / Silice amorphe, précipité (poussières totales) [1343-98-2] | 10 mg/m3 |  |  |
| 1,2-Propylene glycol / 1,2-Propylène glycol [57-55-6] | 50 ppm (V) |  |  |
|  | 155 mg/m3 (V) |  |  |
|  | 10 mg/m3(H)(b) |  |  |
| Propylene glycol monomethyl ether acetate / Acétate de l’éther | 50 ppm |  |  |
| monométhylique du propylène glycol [108-65-6] | 270 mg/m3 |  |  |
| Selenium hexafluoride, as Se / Sélénium, hexafluorure de, en Se | 0.025 ppm |  |  |
| [7783-79-1] | 0.1 mg/m3 |  |  |
| Shellac dust (total dust) / Poussières de shellac (poussières totales) [9000-59-3] | 10 mg/m3 |  |  |
| * Silica, Crystalline / Silice cristalline |  |  |  |
| Quartz/Tripoli / Quartz ou tripoli [14808-60-7; 1317-95-9] | 0.10 mg/m3 (R) |  |  |
| Cristobalite / Cristobalite [14464-46-1] | 0.05 mg/m3 (R) |  |  |
| Silica fume / Silice amorphe, fumées de [69012-64-2] | 2 mg/m3 (R) |  |  |
| Silica fused / Silice amorphe, fondue [60676-86-0] | 0.1 mg/m3 (R) |  |  |
| Silica gel / Silice amorphe, gel [112926-00-8] | 10 mg/m3 |  |  |
| Silicon (total dust) / Silicium (poussières totales) [7440-21-3] | 10 mg/m3 |  |  |
| Silicon carbide / Silicium, carbure de [409-21-2] |  |  |  |
| Non-fibrous / non fibreux | 10 mg/m3 (I) (E) |  |  |
|  | 3 mg/m3 (R)(E) |  |  |
| Fibrous (including whiskers) / fibreux (y compris les trichites) | 0.1 f/cc (R)(F) |  |  |
| Sisal dust (total dust) / Poussières de sisal (poussières totales) | 2 mg/m3 |  |  |
| Soap dust / Poussières de savon [68918-36-5] | 5 mg/m3 |  |  |
| Spectinomycin / Spectinomycine [1695-77-8] | 2 mg/m3 |  |  |
| 140 oF Flash Aliphatic Solvent, Type of Stoddard | 525 mg/m3 |  |  |
| Solvent / Solvant aliphatique à point d’éclair de 140 degrés F, type de solvant Stoddard |  |  |  |
| Styrene - monomer / Styrène (monomère) [100-42-5] | 35 ppm | 100 ppm |  |
| Sulfur dioxide / Soufre, dioxyde de [7446-09-5] | 2 ppm | 5 ppm |  |
|  | 5.2 mg/m3 | 10.4 mg/m3 |  |
| Synthetic Vitreous Fibres (Man Made Mineral Fibres) / Fibres vitreuses synthétiques (fibres minérales synthétiques) |  |  |  |
| Continuous filament glass fibres / Fibres de verre en filament continu | 5 mg/m3 (I) |  |  |
| Continuous filament glass fibres / Fibres de verre en filament continu | 1 f/cc (F) |  |  |
| Glass wool fibres / Fibres de laine de verre | 1 f/cc (F) |  |  |
| Refractory ceramic fibres / Fibres de céramique réfractaire | 0.5 f/cc (F) |  |  |
| Rock wool fibres / Fibres de laine de roche | 1 f/cc (F) |  |  |
| Slag wool fibres / Fibres de laine de laitier | 1 f/cc (F) |  |  |
| Special purpose glass fibres / Fibres de verre à usage spécial | 1 f/cc (F) |  |  |
| Synthetic Vitreous Fibres, not otherwise classified (excluding fibrous glass dust and mineral wool fibre) / Fibres vitreuses synthétiques, non classifiées par ailleurs (sauf les poussières de laine de verre et les fibres de laine minérale) | 1 f/cc (F)(c) |  |  |
| Talc / Talc [14807-96-6], containing no asbestos / sans amiante | 2 mg/m3 (R)(E) |  |  |
|  | 2 f/cc (K) |  |  |
| Tellurium hexafluoride, as Te / Tellure, hexafluorure de, en Te | 0.01 ppm |  |  |
| [7783-80-4] | 0.1 mg/m3 |  |  |
| Tetrachlorophathalic anhydride / Anhydride tétrachlorophtalique [117-08-8] | 0.1 mg/m3 |  |  |
| Tetrachlorophenol / Tétrachlorophénol [25167-83-3] | 0.5 mg/m3 |  | Skin / Peau |
| Tetrasodium pyrophosphate / Pyrophosphate de tétrasodium [7722-88-5] | 5 mg/m3 |  |  |
| Tin, as Sn / Étain, en Sn [7440-31-5] |  |  |  |
| Metal / Métal | 2 mg/m3 |  |  |
| Oxide and inorganic compounds, as Sn, except tin hydride / Oxyde et composés inorganiques, en Sn, sauf hydrure d’étain | 2 mg/m3 |  |  |
| Organic compounds, as Sn / Composés organiques, en Sn | 0.1 mg/m3 |  | Skin (organic compounds) / Peau (composés organiques) |
| o-Tolidine / o-Tolidine [119-93-7] | (L) |  | Skin / Peau |
| Triethanolamine / Triéthanolamine [102-71-6] | 0.5 ppm |  |  |
|  | 3.1 mg/m3 |  |  |
| Triethylenediamine / Triéthylènediamine [280-57-9] | 1 ppm |  | Skin / Peau |
|  | 4.6 mg/m3 |  |  |
| Triethylenetetramine / Triéthylènetétramine [112-24-3] | 0.5 ppm |  | Skin / Peau |
|  | 3 mg/m3 |  |  |
| Trimethoxyvinylsilane / Triméthoxyvinylsilane [2768-02-7] |  | 10 ppm |  |
|  |  | 60 mg/m3 |  |
| Trixylylphosphate / Phosphate de trixylényle [25155-23-1] | 0.1 mg/m3 |  |  |
| Vegetable oils (mists) except mists of irritant oils such as oils of castor and cashew nut / Huiles végétales (brouillards) sauf les brouillards d’huiles irritantes comme l’huile de ricin et l’huile de noix d’acajou | 10 mg/m3 |  |  |
| *Vinyl chloride / Chlorure de vinyle [75-01-04] | 1 ppm |  |  |
| Vinylidene chloride / Dichloro-1,1 éthylène [75-35-4] | 1 ppm | 20 ppm |  |
|  | 4 mg/m3 | 80 mg/m3 |  |
| Wheat flour dust (total dust) / Poussières de farine de blé (poussières totales) | 3 mg/m3 |  |  |
| Wood dust / Poussières de bois |  |  |  |
| Certain hardwoods as beech and oak / Certains bois durs, comme le hêtre et le chêne | 1 mg/m3 |  |  |
| Softwood / Bois mous | 5 mg/m3 | 10 mg/m3 |  |
| Endnotes and Abbreviations: | Notes et abréviations : |
| * Denotes a chemical agent listed in Table 1 of Ontario Regulation 490/09 (Designated Substances) made under the Act. See clause 2 (2) (a) of this Regulation. | * Indique un agent chimique figurant au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 490/09 (Designated Substances) pris en application de la Loi. Voir l’alinéa 2 (2) a) du présent règlement. |
| 1 Means the benzene soluble fraction of total particulate matter of the substances emitted into the atmosphere from metallurgical coke ovens including condensed vapours and solid particulates. | 1 Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides. |
| 2 As sum of components assayed by chromatographic procedure with reference to the bulk sample. | 2 Somme des composants dosés par la méthode chromatographique par rapport à l’échantillon global. |
| [CAS No.] - CAS Registry Number. | [numéro CAS] - numéro de registre CAS. |
| f/cc - Fibres per cubic centimetre of air. | f/cc - Fibres par centimètre cube d’air. |
| mg/m3 - Milligrams of the agent per cubic metre of air. | mg/m3 - Milligrammes par mètre cube d’air. |
| ppm - Parts of the agent per million parts of air by volume. | ppm - Parties par million de parties d’air par volume. |
| Skin - Danger of cutaneous absorption. | Peau - Danger d’absorption cutanée. |
| (E) The value is for particulate matter containing no asbestos and < 1 per cent crystalline silica. | (E) Valeur donnée pour la matière particulaire ne contenant pas d’amiante et dont la teneur en silice cristalline est inférieure à 1 pour cent. |
| (F) Respirable fibres: length > 5µm; aspect ratio ≥3:1, as determined by the membrane filter method at 400-450 times magnification (4-mm objective), using phase-contrast illumination. | (F) Fibres respirables : longueur supérieure à 5 µm; rapport longueur-diamètre supérieur ou égal à 3:1, déterminé par la méthode de filtration par membrane à un grossissement de 400 à 450 fois la grandeur réelle (objectif de 4 mm), en utilisant un éclairage par contraste de phase. |
| (H) Aerosol only. | (H) Aérosol seulement. |
| (I) Inhalable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited anywhere in the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size-selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 100 µm at 50 per cent collection efficiency. | (I) Fraction inhalable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées où que ce soit dans les voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 100 µm à 50 pour cent d’efficacité. |
| (K) Should not exceed 2 mg/m3 respirable particulate mass. | (K) Ne devrait pas dépasser 2 mg/m3 de masse de particule respirable. |
| (L) Exposure by all routes should be carefully controlled to levels as low as possible. | (L) L’exposition par toutes les voies devrait être maintenue aux niveaux les plus bas possibles. |
| (R) Respirable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited in the gas-exchange region of the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size-selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 4 µm at 50 per cent collection efficiency. | (R) Fraction respirable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées dans la zone d’échange de gaz des voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 4 µm à 50 pour cent d’efficacité. |
| (V) Vapour and aerosol. | (V) Vapeur et aérosol. |
| (a) Provided that the total dust contains less than 0.7 per cent vanadium. | (a) À condition que les poussières totales contiennent moins de 0,7 pour cent de vanadium. |
| (b) For assessing the visibility in a work environment where 1,2-propylene glycol aerosol is present. | (b) Pour l’évaluation de la visibilité dans l’environnement de travail en présence de 1,2-propylène glycol en aérosol. |
| (c) A secondary limit of 5 mg/m3 (total dust) is recommended to deal with dusty operations where fibre counts are usually difficult to determine. Where both types of measurements are made simultaneously, the more restrictive limit should be used to assess the exposures. | (c) Une limite secondaire de 5 mg/m3 (poussières totales) est recommandée dans le cas d’activités dégageant de la poussière lorsque le dénombrement des fibres est habituellement difficile à effectuer. Lorsque les deux types de mesure sont effectués simultanément, il faut utiliser la limite la plus restrictive pour évaluer les expositions. |

Entrée en vigueur

3.  Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour de son dépôt.

English

Retour au début